## Slide 1: 计算机组织与体系结构 期末复习
2026.06

## Slide 2
题型
单项选择题
分析设计题
范围
补码的基本概念、性质
第4章(从Cache开始) ～ 第7章
第8章 ～ 第9章：基本概念

## Slide 3: 第4章 存储系统
Cache
  目的：提高主存的平均访问速度。
  与主存之间以“块”为单位进行调度。
  由硬件管理。主存物理地址→Cache地址
页式虚拟存储器
  目的：扩大程序可用的主存容量。
  与硬盘之间以“页”为单位进行调度。
  主存＋联机工作的外存＋辅助硬件(MMU)＋系统软件(OS)
  多级页表
  快慢表（微处理器内部的TLB＋主存中的页表）
磁盘
  磁记录方式：自同步能力，编码效率
  磁盘参数的计算 平均访问时间＝平均寻道时间＋平均等待时间＋数据传输时间 数据传输率＝每个扇区的字节数×每道扇区数×磁盘的转速
（磁盘旋转半圈的时间）
（磁头移动到目标磁道的时间）
逻辑地址(虚拟地址)→主存物理地址
与磁盘的转速有关

## Slide 4: 第4章 存储系统
Cache：Cache - 主存
  地址映射：全相联、直接映射、组相联
  平均访问时间
TA＝TC＋(1－h)×TM
CPU
主存
Cache
加速比
1. 平均访问时间
一、Cache

## Slide 5: 第4章 存储系统
p173，习题 4.25
高速缓存Cache采用4路组相联地址映射方式， 每路2块，每块1KB。主存最大寻址空间为1MB，按字节编址。
(1) 说明主存地址如何划分。（Tag、Index、块内地址）
2. Cache地址映射举例
组相联 主存地址划分 |  | 
Tag | Index | 
标记 | 索引 | 块内地址
9
1
10
20
Cache总容量：
4路×2块/路×1KB/块＝8KB
一、Cache
例1

## Slide 6: 第4章 存储系统
p173，习题 4.25
高速缓存Cache采用4路组相联地址映射方式， 每路2块，每块1KB。主存最大寻址空间为1MB，按字节编址。
(2) 已知地址映射表如下图所示，若主存地址为 ABCDEH 和12345H，是否命中Cache，确定变换后的高速缓存地址。
组相联 主存地址划分 |  | 
标记 Tag | 索引 | 块内地址
9
1
10
Index
第1路 |  |  | 第2路 |  |  | 第3路 |  |  | 第4路 | 
 | 标记 |  |  | 标记 |  |  | 标记 |  |  | 标记
0 | 058H |  | 1 | 112H |  | 1 | 067H |  | 1 | 157H
1 | 188H |  | 0 | 157H |  | 1 | 157H |  | 1 | 167H
有效位
有效位
有效位
有效位
1010 1011 1100 1101 1110
1010 1011 1100 1101 1110
1 5 7 H
主存地址：ABCDEH
命中 第3路、第1块、 第0DEH字节。
路内地址：
4DEH
地址映射表容量：
(9+1)位×8行
2. Cache地址映射举例
一、Cache
例1

## Slide 7: 第4章 存储系统
p173，习题 4.25
高速缓存Cache采用4路组相联地址映射方式， 每路2块，每块1KB。主存最大寻址空间为1MB，按字节编址。
(2) 已知地址映射表如下图所示，若主存地址为 ABCDEH 和12345H，是否命中Cache，确定变换后的高速缓存地址。
组相联 主存地址划分 |  | 
标记 Tag | 索引 | 块内地址
9
1
10
Index
第1路 |  |  | 第2路 |  |  | 第3路 |  |  | 第4路 | 
 | 标记 |  |  | 标记 |  |  | 标记 |  |  | 标记
0 | 058H |  | 1 | 112H |  | 1 | 067H |  | 1 | 157H
1 | 188H |  | 0 | 157H |  | 1 | 157H |  | 1 | 167H
有效位
有效位
有效位
有效位
0001 0010 0011 0100 0101
0001 0010 0011 0100 0101
0 2 4 H
主存地址：12345H
不命中
2. Cache地址映射举例
一、Cache
例1

## Slide 8: 第4章 存储系统
p174，习题 4.26
高速缓存Cache与主存之间采用全相联地址映射方式， 高速缓存的容量为4KB，分为4块，主存容量为1MB。
(2) 若主存读写时间为300ns，Cache读写时间为30ns， 而存储系统平均读写时间为32.7ns，
则该Cache的命中率为________。
TA＝TC＋(1－h)×TM
CPU
主存
Cache
32.7ns＝30ns＋(1－h)×300ns
h ＝(30ns＋300ns－32.7ns)/ 300ns
99.1%
＝99.1%
2. Cache地址映射举例
一、Cache
例2

## Slide 9: 第4章 存储系统
p174，习题 4.26
高速缓存Cache与主存之间采用全相联地址映射方式， 高速缓存的容量为4KB，分为4块，主存容量为1MB。
(1) 地址映射表共______个存储单元(即共多少行)， 每个存储单元(行)至少包括______位(包含有效位)。
注：不考虑行号、修改位、用于替换策略的替换控制位等。
(3) 地址映射表如下图所示，确定变换后的Cache地址。
① 主存地址为88888H时，
Cache地址为______H。
② 主存地址为56789H时，
Cache地址为______H。
0 | 388H
1 | 222H
2 | 159H
3 | 367H
此表省略了有效位
(假设有效位均为1)
全相联 主存地址划分 | 
标记 Tag | 块内地址
10
10
20
4
11
1000 1000 1000 1000 1000
01
00 1000 1000
488
0101 0110 0111 1000 1001
10
11 1000 1001
B89
2. Cache地址映射举例
一、Cache
(3)① 命中Cache第1块，块内地址088H。
(3)② 命中Cache第2块，块内地址389H。
例2

## Slide 10: 第4章 存储系统
p176～177，习题 4.38
某计算机主存按字节编址，虚拟(逻辑)地址空间大小为256MB，主存物理地址空间大小为16MB，页面大小4KB； Cache采用直接映射方式，共8块，每块为32B。
虚 页 号 | 有 效 位 | 实 页 号 | …
0 | 1 | 23B | …
1 | 1 | 226 | …
2 | 0 | — | …
3 | 1 | 287 | …
4 | 0 | — | …
5 | 1 | 20D | …
6 | 1 | 235 | …
7 | 1 | 2A4 | …
行 号 | 有效 位 | 标记 | …
0 | 1 | 2A46 | …
1 | 1 | 23B9 | …
2 | 1 | 20D6 | …
3 | 0 | — | …
4 | 1 | 20D8 | …
5 | 1 | 20D6 | …
6 | 0 | — | …
7 | 1 | 23BA | …
图a 页表的部分内容
图b Cache地址映射表
系统运行到某一时刻时，页表的部分内容和Cache地址映射表的内容分别如图a、图b所示， 图中实页号及标记字段的内容为十六进制形式。 请回答下面的问题。
2. Cache地址映射举例
一、Cache
例3

## Slide 11: 第4章 存储系统
p176～177，习题 4.38
主存按字节编址，虚拟(逻辑)地址空间大小为256MB，主存物理地址空间大小为16MB，页面大小4KB；Cache采用直接映射方式，共8块，每块为32B。
图a 页表的部分内容
图b Cache地址映射表
(1)
(2)
虚拟地址：
虚页号 | 页内地址
16位
12位
实页号 | 页内地址
主存物理地址：
12位
12位
28位
24位
Tag | Index | 
16位
5位
3位
2. Cache地址映射举例
一、Cache
例3

## Slide 12: 第4章 存储系统
p176～177，
习题 4.38
图a 页表的部分内容
图b Cache地址映射表
(3)
某指令访问主存，虚拟地址为 00056A8H 。
虚拟地址：
虚页号 | 页内地址
16位
12位
实页号 | 页内地址
主存物理地址：
12位
12位
Tag | Index | 
16位
5位
3位
0005 6A8
20D 6A8
虚拟地址：
主存物理地址：
1010 1000
Tag
Index
Cache内部地址：
A8（命中）
有效且相等
2. Cache地址映射举例
一、Cache
例3

## Slide 13: 第4章 存储系统
p176～177，习题 4.38
(4) 为该计算机配置一个4路组相联的TLB共可存放8个页表项，其当前内容（十六进制）如图c所示。
虚拟地址：00356A8H
虚拟地址：
Tag | index | 页内地址
15位
12位
28位
1位
0000 0000 0011 0101 0110 1010 1000
Tag
index
页内地址
001A
87E
有效且相等
6A8
H
主存物理地址：
虚拟(逻辑)地址空间大小为256MB，
(页面大小4KB)
考虑 TLB 是
全相联的情况？
2. Cache地址映射举例
一、Cache
例3

## Slide 14: 第4章 存储系统
为该计算机配置一个全相联的TLB共可存放8个页表项， 其当前内容（十六进制）如图所示。
虚拟地址：00356A8H
虚拟地址：
Tag | 页内地址
16位
12位
28位
0000 0000 0011 0101 0110 1010 1000
虚拟(逻辑)地址空间大小为256MB，
(页面大小4KB)
有效位 | 标记 | 实页号
0 | － | －
1 | 0003 | 287
1 | 0034 | 86D
0 | － | －
0 | － | －
1 | 0035 | 87E
1 | 0006 | 235
0 | － | －
Tag
页内地址
0035
并行比较
87E
6A8
H
主存物理地址：
2. Cache地址映射举例
一、Cache
例3

## Slide 15: 第4章 存储系统
全相联、组相联：Cache替换算法
随机替换算法 （RAND, Random Algorithm）
先进先出替换算法（需要历史信息） (FIFO, First-in First-out Algorithm)
近期最少使用(最久未用)替换算法（需要历史信息） （LRU, Least Recently Used Algorithm）
最佳替换算法（需要未来信息） （OPT, Optimal replacement algorithm）
3. 替换算法
一、Cache

## Slide 16: 第4章 存储系统
4. 多级Cache结构
一、Cache
以两级Cache为例
两级Cache的总未命中率(总缺失率)： 总缺失率m ＝ (缺失率)L1 Cache×(缺失率)L2 Cache
【例4.7】10000次访存， L1 Cache 缺失400次，L2 Cache 缺失4次。
  (缺失率)L1 Cache ＝ 400/10000 ＝ 4％
  (缺失率)L2 Cache ＝ 4/400 ＝ 1％
  利用两级Cache后总的缺失率＝0.04％。

## Slide 17: 第4章 存储系统
4. 多级Cache结构
一、Cache
以两级Cache为例
【例4.8】为主存创建的 两级Cache性能参数如右：
假设Cache命中时的访问时间为1ns。问：
级 | 局部命中率 | 缺失惩罚
L1 | 0.98 | 5ns
L2 | 0.85 | 20ns
（1）Cache系统的平均访问时间 TL1-L2＝？总缺失率 m＝？
（2）Cache-主存系统的平均访问时间 TC-M ＝？
CPU
主存
L2
Cache
L1
Cache
1ns
5ns
20ns
h1 = 98%
h2 = 85%
（1） TL1-L2 ＝ 1ns＋(1－0.98)×5ns ＝ 1.1ns
m＝(1－0.98)×(1－0.85)＝ 0.003‬ ＝ 0.3%
（2） TC-M ＝ 1.1ns＋0.003×20ns ＝ 1.16ns
或 TC-M ＝ 1ns＋(1－0.98)×[5ns＋(1－0.85)×20ns]＝
1.1ns
【解】
1.16ns

## Slide 18: 第4章 存储系统
虚拟存储器：主存 – 联机工作的辅存(硬盘)
  地址映射：OS（全相联）
  地址变换：MMU
  页式虚拟存储器
    单级页表
    多级页表
    解决地址变换的速度问题：快慢表法
      主存中的页表：慢表
      CPU内部的页表高速缓存 TLB：快表
二、虚拟存储器

## Slide 19: 第4章 存储系统
二、虚拟存储器
Sv48地址变换过程
多次访问主存

## Slide 20: 第4章 存储系统
三、磁盘
教材 p165，例 4.11
【例 4.11】某单面磁盘的转速为3600r/min，平均寻道时间为20ms，每磁道有32扇区，每扇区字节数为512B。
从磁盘读一个占256扇区的文件，考虑两种情况：
（1）文件连续存储；
（2）文件随机存储。那么读取该文件需要多长时间？
磁盘转1圈的时间＝＝ms
（1）256扇区的文件，分布在256/32＝8个磁道中，
读连续8道时间 ＝1次寻道＋1次等待＋转8圈的时间
＝20ms＋ ms＋ ms
＝161.67ms
（2）读随机256扇区的时间(连起来共8圈)
＝＝7386.67ms
【解】
例1

## Slide 21: 第4章 存储系统
某硬磁盘有5个记录面，记录面上有效记录区域的内径为20cm，外径为30cm。磁道上记录的位密度为250b/mm，道密度为10道/mm，每一磁道上分为16个扇区，每个扇区记录1KB，磁盘旋转速度为10000rpm；则：
该硬盘的格式化容量为_____MB，
该硬盘的数据传输速率为______MB/s。
【解】
磁道数＝(300/2－200/2)mm×10道/mm＝500道；
每磁道的格式化容量＝16扇区×1KB/扇区＝16KB；
格式化容量＝5面×500道×(16/1024)MB≈39MB；
数据传输速率＝(10000道/60s)×(16/1024)MB≈2.60MB/s 。
D
C
200mm
300mm
教材p177-178,习题 4.43
存储文件时应尽可能放在同一柱面上， 或者放在相邻柱面上 →缩短寻道时间。
三、磁盘
例2

## Slide 22: 第5章 指令系统
数据存储顺序
大端存储
小端存储
【例】
32位的十六进制数据12345678H，在以字节编址的主存空间4000H开始位置存储：
地址（十六进制） | 大端存储 | 小端存储
4000 | 12 | 78
4001 | 34 | 56
4002 | 56 | 34
4003 | 78 | 12
16位字长的数据：起始地址为2的整数倍。
32位字长的数据：起始地址为4的整数倍。
64位字长的数据：起始地址为8的整数倍。
按字节编址，边界对齐：
一、数据储存顺序/边界对齐

## Slide 23: 第5章 指令系统
一、数据储存顺序/边界对齐
某32位计算机按字节编址，采用小端方式存放数据，编译器按边界对齐方式为下列 C 语言结构型数组变量 employee 分配储存空间。
struct record {
int id;
char name[10];
int salary;
} employee[200];
数组 employee 的起始地址为 0000A0B0H，employee[1].id 的机器数为 12345678H，则 56H 的地址是（ ）。
A. 0000 A0C3H B. 0000 A0C4H
C. 0000 A0C5H D. 0000 A0C6H
成员变量占用18个字节，
0000A0B0H＋14H
＝A0C4H，
78H地址: A0C4H
56H地址: A0C5H
小端存储，
结构体占用20个字节，
employee[1]的起始地址：
20＝14H。
C语言中结构体的对齐规则：
每个成员的偏移量必须是其类型大小的整数倍。
结构体总大小必须是最大成员大小的整数倍。
408-2025
15.
例1

## Slide 24: 第5章 指令系统
一、数据储存顺序/边界对齐
408-2020
14.
在按字节编址，采用小端方式 的 32 位计算机中， 按边界对齐方式为以下 C 语言 结构型变量 a 分配存储空间。
若 a 的首地址为 2020 FE00H，
a 的成员变量 x2 的机器数为1234 0000H，
则其中34H所在存储单元的地址是：
2020 FE03H
2020 FE04H
2020 FE05H
2020 FE06H
struct record {
short x1;
int x2;
} a;
2020 FE00
2020 FE01
2020 FE02
2020 FE03
2020 FE04
2020 FE05
2020 FE06
2020 FE07
00
00
00
00
00
00
34
12
x2
x1
例2

## Slide 25: 第5章 指令系统
指令的典型分类：
数据传送类
算术运算类
逻辑运算类
数据转换类
输入/输出类
系统控制类
程序控制类
通常是特权指令，虚存管理、 任务切换、改变处理器工作模式
  转移指令: JZ,JMP
  循环控制指令: LOOP
  过程调用和返回指令:CALL,RET
  程序自中断指令: INT
  访问接口的方式：
  统一编址：LOAD/STORE
  独立编址：IN/OUT
二、指令功能的设计
（修改PC的内容）

## Slide 26: 第5章 指令系统
指令格式、操作码设计
  定长操作码
    指令系统共N条指令，所有指令均用n位编码， 应满足：N≤2n
    从2n个编码中选出N个编码， 用来表示N条指令的操作码。
    平均码长为n
  变长操作码
    原则：短码不能是长码的前缀
    扩展操作码设计
    平均码长＝
优点：
操作码构造简单，
硬件设计简单，
译码速度快。
缺点：
操作码占存储空间大；
指令规模扩充受限。
三、指令格式设计

## Slide 27: 第5章 指令系统
【p192，例5.3】
某计算机中有20条指令的使用频度是80%，80条指令的使用频度是15%，40条指令的使用频度是5%，试设计固定长度和可变长度的编码。
【解】
（1）定长操作码：
20＋80＋40＝140 条指令，8位操作码长度。
从256种编码中选出140种即可。
（2）扩展操作码：
三、指令格式设计
例1

## Slide 28
A类指令：使用频度 80%，共 20 条。
B类指令：使用频度 15%，共 80 条。
C类指令：使用频度 5%，共 40 条。
（2）设计扩展操作码：
从短码(A 类指令)开始设计。
求满足2x＞20的最小x，
最小 x＝5
00000
00001
00010
00011
00100
00101
00110
00111
01000
01001
01010
01011
01100
01101
01110
01111
10000
10001
10010
10011
10100
10101
10110
10111
11000
11001
11010
11011
11100
11101
11110
11111
A
类
指
令
的
操
作
码
求满足(25-20)×2y＞80 的最小y，
即：12×2y＞80
，最小 y＝3
((25-20)×23-80)×2z＞40
即：16×2z＞40
，z＝2
?×23≥80
，?＝10
10100 000
10100 001
10100 010
10100 011
10100 100
10100 101
10100 110
10100 111
……
11101 000
11101 001
11101 010
11101 011
11101 100
11101 101
11101 110
11101 111
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
?×22≥40
，?＝10
YY
YY
YY : 00
01
10
11
11110 000 YY
11110 001 YY
11110 010 YY
11110 011 YY
11110 100 YY
11110 101 YY
11110 110 YY
11110 111 YY
11111 000 YY
11111 001 YY
保
留
给
更
长
操
作
码
的
前
缀
5位
8位
10位
平均操作码长度
＝ 5×80%＋8×15%＋10×5%
＝ 5.7（位）
11110 000 00
11111 001 11
最小编码值
最大
编码值
最小编码值
最大
编码值
最小
编码值
最大编码值
例1

## Slide 29: Page 211～212，习题 5.8
假设某型号的计算机共有14条指令，各条指令的使用频率分别为：0.01、0.15、0.12、0.03、0.02、0.04、0.02、0.04、0.01、0.13、0.15、0.14、0.11、0.03。
试给出定长、只能有两种码长的扩展操作码 两种编码方案，并计算各种方案的平均码长。
【解】
指令 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7
概率 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.04
指令 | I8 | I9 | I10 | I11 | I12 | I13 | I14
概率 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
例2

## Slide 30
定长编码：
指令 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7
概率 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.04
扩展编码 | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110
码长 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
指令 | I8 | I9 | I10 | I11 | I12 | I13 | I14
概率 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
扩展编码 | 0111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101
码长 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
其操作码的平均码长：H＝4（位）。
例2

## Slide 31
两种码长的扩展操作码：
指令 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7
概率 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.04
扩展编码 |  |  |  |  |  |  | 
码长 |  |  |  |  |  |  | 
指令 | I8 | I9 | I10 | I11 | I12 | I13 | I14
概率 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
扩展编码 |  |  |  |  |  |  | 
码长 |  |  |  |  |  |  | 
大概率
小概率
例2

## Slide 32
两种码长的扩展操作码：
指令 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7
概率 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.04
扩展编码 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 11000
码长 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5
指令 | I8 | I9 | I10 | I11 | I12 | I13 | I14
概率 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
扩展编码 | 11001 | 11010 | 11011 | 11100 | 11101 | 11110 | 11111
码长 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
其操作码平均码长为：H＝
H＝(0.15＋0.15＋0.14＋0.13＋0.12＋0.11)×3＋ (0.04＋0.04＋0.03＋0.03＋0.02＋0.02＋0.01＋0.01)×5
＝0.8×3＋0.2×5＝3.4（位）
大概率
小概率
例2

## Slide 33: 第5章 指令系统
速度快
指令长度短
立即寻址
操作码
操作数
指令
寄存器寻址
操作码
寄存器编号
指令
操作数
寄存器组
CPU
CPU
四、寻址方式：
取得操作数最快

## Slide 34: 第5章 指令系统
直接寻址
操作码
操作数地址
指令
操作数
主存
（主存 地址）
CPU
间接寻址
操作码
指令
操作数地址的地址
操作数
主存
操作数地址
CPU
取得操作数
最慢
四、寻址方式：

## Slide 35: 第5章 指令系统
寄存器间接寻址
操作码
寄存器编号
指令
操作数地址
寄存器组
操作数
主存
CPU
基址寻址
B
地址偏移D
指令
操作数
主存
＋
基址寄存器
操作码
CPU
相对快
相对慢
四、寻址方式：

## Slide 36: 第5章 指令系统
PC相对寻址
“与地址无关的程序设计”
操作码
地址偏移D(n位补码)
指令
指令
主存
＋
PC
CPU
①
②
③
取下一条指令
无需考虑本指令在主存中的再定位问题。
节省指令的存储空间。
数据
②
访问数据
或
-2n-1≤X≤＋(2n-1-1)
真值X的范围
四、寻址方式：

## Slide 37: Page 213～214，习题 5.20
说明下列指令执行后R1
的值。R1为16位寄存器。
MOV R1,#1200H
MOV R1,RB
MOV R1,(1200H)
MOV R1,(RB)
MOV R1,1100H(RB)
MOV R1,(RB)(RI)
MOV R1,1100H(RB)(RI)
 | 寄存器
 | …
RB | 0100H
RI | 0002H
 | …
地址 | 内存
 | …
0100H | 12H
0101H | 34H
0102H | 56H
0103H | 78H
… | …
1200H | 2AH
1201H | 4CH
1202H | B7H
1203H | 65H
 | …
1200H
0100H
4C2AH
3412H
4C2AH
7856H
65B7H
【解】
R1＝
（小端存储）
（按字节编址）

## Slide 38: 第5章 指令系统
早期 CISC 处理器的特点：
指令系统复杂 —— 条数多、寻址方式多、格式多、长度不固定
多数指令执行需多个时钟周期
有多种指令可以访问主存
控制器采用微程序方式实现
寄存器数量有限
x86（Intel、AMD、海光、兆芯）
五、CISC 和 RISC

## Slide 39: 第5章 指令系统
RISC的特点：
指令系统简单
  指令条数少、格式少、长度固定、功能简单
  寻址方式少
  采用硬布线控制逻辑（不用或少用微程序控制）
Load/Store结构
  只有LOAD和STORE指令可以访问存储器
  寄存器多
  寄存器窗口技术
十分重视提高流水线的执行效率
  大部分指令可以单周期执行完成
  延迟转移技术
  指令流调整技术
十分强调优化编译技术的作用（流水线优化）
ARM(飞腾、鲲鹏)、RISC-V、
龙芯、申威(Alpha)、
POWER、MIPS、SPARC
五、CISC 和 RISC
Notes: 指令调度、寄存器分配

## Slide 40
目的操作数
寻址方式
目的
寄存器号
源操作数
寻址方式
源
寄存器号
不用
指明条件转移指令 需要判断的标志位
补码表示的偏移量
寻址方式
寻址方式
寄存器号
【例】某计算机字长为16位，主存最大地址空间为128KB，按字编址（即每个16位的字占用一个内存地址）。
该计算机所有指令均为单字长，共有以下三种指令格式：
六、综合举例-1

## Slide 41
字长16位, 主存最大地址 空间128KB, 按字编址, 所有指令均为单字长。
(1) 该指令系统最多可有 多少条指令？
该计算机最多可有多少个
通用寄存器？ 该计算机地址寄存器AR
和数据寄存器DR
至少各需多少位？
(2) 无条件转移指令跳转的 地址范围是多少？
24=16
23=8
128KB÷2B＝64K
16位
16位
寄存器与内存地址均为16位
→可跳转到64K字内存空间的任意位置
寻址方式定义：
【例】
六、综合举例-1

## Slide 42
字长16位, 主存最大地址 空间128KB, 按字编址, 所有指令均为单字长。
(3) 条件转移指令的相对 偏移量范围是多少？ 以条件转移指令的位置 为基准，向前(程序执行 的方向)跳，最多可以跳过多少条指令？向后跳，最多可以跳过多少条指令？ (已知条件转移指令执行时，PC已指向顺序下一指令)
条件转移指令的相对偏移量 (补码)范围为 -25～25-1，
即 -32到+31。
向后跳，最多跳31条指令。
向前跳，最多跳32条指令；
条件转移指令
顺序下一条指令
PC→
向前
向后
执行
程序的执行方向

## Slide 43
字长16位, 主存最大地址 空间128KB, 按字编址, 所有指令均为单字长。
(4) 若操作码0010B表示 加法操作(汇编语言助记 符为ADD)， 寄存器R4的内容为1234H、 寄存器R5的内容为5678H； 内存地址1234H的内容为5678H， 内存地址5678H的内容为1234H，则： 汇编语句 “ADD (R4), (R5)+” (逗号左侧为目的操作数，逗号右侧为源操作数)对应的机器码是什么(用16进制表示)？指令执行后，哪些寄存器和内存单元的内容会改变？ 改变后的内容是什么？
0010 001 100 010 101，
即 2315H。
68ACH
5679H

## Slide 44
字长16位, 主存最大地址 空间128KB, 按字编址, 所有指令均为单字长。
OF
ZF
CF
MOV R1,#100
LEA R2,DATA
MOV R3,#0
L1: ADD R3,(R2)
ADDI R2,#1
SUBI R1,#1
JNZ L1
MOV SUM,R3
00
01
02
03
04
05
06
07
操作码0010B表示加法操作ADD，操作码1100B表示条件转移操作JNZ(ZF=1则跳转)。写出上述代码中标记为蓝色的两条指令的机器码。
0010
000
011
001
010
1100
100
001
000100
[4]补＝
111100
[-4]补＝
111100
20CAH
C87CH
(5)

## Slide 45: 全国- 408 计算机专业基础考研 2021 43.(15分)
假定计算机M字长为16位，按字节编址，连接CPU和主存的系统总线中地址线位20位、数据线为8位，采用16位定长指令字， 指令格式及其说明如下：
格式 | 6位 | 2位 | 2位 | 2位 | 4位 | 指令功能或指令格式说明
R型 | 0 0 0 0 0 0 | rs | rt | rd | op1 | R[rd]← R[rs] op1 R[rt]
I型 | op2 | rs | rt | imm |  | ALU运算、条件转移、访存操作
J型 | op3 | target |  |  |  | PC的低10位 ← target
其中，op1～op3为操作码，rs、rt 和 rd 为通用寄存器编号，
R[r]表示寄存器r的内容，imm为立即数，target为转移目标的形式地址。请回答下列问题。
1）ALU的宽度是______位，可寻址主存空间大小为______字节，
指令寄存器应有______位，
主存地址寄存器(MAR)应有______位，
主存数据寄存器(MDR)应有______位。
16
1M
16
20
8
六、综合举例-2

## Slide 46: 全国- 408 计算机专业基础考研 2021 43.(15分)
假定计算机M字长为16位，按字节编址，连接CPU和主存的系统总线中地址线位20位、数据线为8位，采用16位定长指令字， 指令格式及其说明如下：
格式 | 6位 | 2位 | 2位 | 2位 | 4位 | 指令功能或指令格式说明
R型 | 0 0 0 0 0 0 | rs | rt | rd | op1 | R[rd]← R[rs] op1 R[rt]
I型 | op2 | rs | rt | imm |  | ALU运算、条件转移、访存操作
J型 | op3 | target |  |  |  | PC的低10位 ← target
2）R型格式最多可定义_________种操作，
I型和J型格式最多可定义___________种操作，
通用寄存器最多有______个。
24＝16
26-1＝63
4
六、综合举例-2

## Slide 47: 全国- 408 计算机专业基础考研 2021 43.(15分)
假定计算机M字长为16位，按字节编址，连接CPU和主存的系统总线中地址线位20位、数据线为8位，采用16位定长指令字， 指令格式及其说明如下：
格式 | 6位 | 2位 | 2位 | 2位 | 4位 | 指令功能或指令格式说明
R型 | 0 0 0 0 0 0 | rs | rt | rd | op1 | R[rd]← R[rs] op1 R[rt]
I型 | op2 | rs | rt | imm |  | ALU运算、条件转移、访存操作
J型 | op3 | target |  |  |  | PC的低10位 ← target
3）假定 op1 为 0010 和 0011 时，分别表示带符号整数减法和带符号整数乘法指令，则指令01B2H的功能是什么？
若1、2、3号通用寄存器当前内容分别为B052H、0008H、0020H，则分别执行指令01B2H和01B3H后，3号通用寄存器的内容各是什么？各自结果是否溢出？
0000 00 01 10 11 0010
R3 ← (R1)－(R2)
R3 ← (R1)－(R2)
R3 ← (R1)×(R2)
B052H
－ 8H
B04AH
不溢出
1011 0000 0101 0010
000
8290H
溢出

## Slide 48: 全国- 408 计算机专业基础考研 2021 43.(15分)
假定计算机M字长为16位，按字节编址，连接CPU和主存的系统总线中地址线位20位、数据线为8位，采用16位定长指令字， 指令格式及其说明如下：
格式 | 6位 | 2位 | 2位 | 2位 | 4位 | 指令功能或指令格式说明
R型 | 0 0 0 0 0 0 | rs | rt | rd | op1 | R[rd]← R[rs] op1 R[rt]
I型 | op2 | rs | rt | imm |  | ALU运算、条件转移、访存操作
J型 | op3 | target |  |  |  | PC的低10位 ← target
4）若采用 I 型格式的访存指令中 imm(偏移量)为带符号整数，
则地址计算时应对 imm 进行零扩展还是符号扩展？
5）无条件转移指令可以采用上述哪种指令格式？
J 型
六、综合举例-2
Notes: STORE R2,-5(R3)

## Slide 49: 第6章 控制器设计、CPU
CPU的内部结构（数据通路）。
指令周期、CPU周期、节拍周期、时钟周期
微操作序列和微命令序列
控制器的设计方法：
  硬布线：快，设计困难、不可修改、难以扩充
  微程序：慢，设计简单、规范，便于修改/扩充
    微程序控制基本原理，微指令的组织方式； 水平型微指令控制域的设计。
    相容和互斥： 分辨不同的控制信号的相容性或者互斥性。
一条（机器）指令对应一个微程序，该微程序包含从取指令到执行指令一个完整微操作序列对应的全部微指令， 它被存入一个称为控制存储器（control memory）的ROM中。

## Slide 50: 第6章 控制器设计、CPU
某微程序控制器采用的微指令字长为24位。微命令部分由4个字段构成，各字段所包括的互斥微命令分别为5个、8个、14个和3个。另外控制产生次地址的条件有3种。试说明该微控制器最多可用几位来表示次地址？控制存储器的容量为多少？
【解】
5个互斥微命令加一个NOP，需3位编码； [log2(5+1)]向上取整
8个互斥微命令加一个NOP，需4位编码； [log2(8+1)]向上取整
14个互斥微命令加一个NOP，需4位编码；[log2(14+1)]向上取整
3个互斥微命令加一个NOP，需2位编码； [log2(3+1)]向上取整
次地址控制字的只需2位编码即可。 [log23]向上取整
次地址编码为：24－(3＋4＋4＋2＋2)＝9位
控制存储器的容量为：29×24bit＝512×24bit
控 制 域 |  |  |  | 次地址控制 | 地址
字段1 | 字段2 | 字段3 | 字段4 | AC | 
3bit
4bit
4bit
2bit
2bit
9bit
p267，习题 6.13
24bit
【例1】
Notes: 控存地址9位，那么μAR也为9位。

## Slide 51: 第6章 控制器设计、CPU
在微程序控制器设计中，若控制器需要处理100条指令，每条指令需要最多8条微指令构成的微程序来实现其功能；微指令控制域采用水平型字段译码法，控制器需要产生100个微命令(控制信号)，且被分配为6个相容类，如下表：
（1）确定微指令控制域各字段的位数，使其尽可能短。
（2）如果控制存储器每个单元可以存储一条微指令，则
控制存储器至少_________个单元，
控制存储器的地址至少_________位；
若微指令的次地址(即下一条微指令的地址)仅有顺序地址和无条件跳转地址两种情况，则
地址控制字段(AC)需要_________位。
p266，习题 6.12
类型 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
微命令数 | 14 | 29 | 8 | 23 | 11 | 15
4bit
5bit
4bit
5bit
4bit
4bit
800
10
1
【例２】

## Slide 52: 第6章 控制器设计、CPU
（3）根据以上设计，如果微指令的地址域采用单地址格式，
则微指令由以下三部分构成：
“地址控制字段(AC)＋无条件跳转地址＋6个字段的控制域”
一条微指令共_________位，
控制存储器的容量至少_________________字节。
如果微指令的地址域采用可变格式，则微指令有以下两种格式：
① 控制微指令，标识S＝0，
“标识S＋6个字段的控制域”共_________位；
② 转移微指令，标识S＝1，
“标识S＋跳转地址”，共_________位。
控制存储器的容量至少_________________字节。
p266，习题 6.12
类型 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
微命令数 | 14 | 29 | 8 | 23 | 11 | 15
4bit
5bit
4bit
5bit
4bit
4bit
1 bit
10 bit
26 bit
37
800×37 / 8 ＝3700
27
11
800×27 / 8 ＝2700
最大可以寻址226个单元，最大容量226×27bit。
【例２】

## Slide 53: 根据给定的数据通路，写某指令的微操作、微命令序列
图6.3 单总线数据通路CPU内部结构图
CPU
内部控制信号
寄存器组
R0
Rn-1
SP
(M)DR
(M)AR
PC
IR
ALU
PSW
算术、布尔
逻辑
暂存器Y
暂存器Z
AB
CB
DB
控制器
CU
时钟
时序产生器
系统总线
AB
CB
DB
主存
储器
AB
CB
DB
I/O
接
口
I/O
设
备
CPU内部总线
无缓存
无虚存
无多任务
内存与CPU速度一样
【例３】

## Slide 54: 第6章 控制器设计、CPU
某计算机系统简化的CPU结构如 图6.3 所示，有如下减法指令：
SUB B(R0), R1
其中B(R0)表示基址寻址，B是偏移量，R0是基址寄存器。
指令的功能是：
基址寄存器R0的内容加偏移量B，和(记为 Addr)为内存地址，内存地址为 Addr 的单元的内容作为被减数， R1寄存器的内容作为减数，二者相减， 差存入内存地址为 Addr 的单元。
写出上述减法指令包括取指令在内的微操作序列和微命令序列。
【例３】

## Slide 55: 第6章 控制器设计、CPU
SUB B(R0), R1
节拍 |  | 微操作序列 | 微命令序列
取指 | T1 | AR←PC | PCout ，ARin
 | T2 | DR←Memory[AR] | ARout ，Mread ，DRSin
 | T3 | PC←PC+I，IR←DR | PC+1 ，DRIout ，IRin
执行 | T1 | Y←IR(地址字段B) | IRout ，Yin
 | T2 | Z←Y+R0 | R0out ，ADD
 | T3 | AR←Z | Zout ，ARin
 | T4 | DR←Memory[AR] | ARout ，Mread ，DRSin
 | T5 | Y←DR | DRIout ，Yin
 | T6 | Z←Y-R1 | R1out ，SUB
 | T7 | DR←Z | Zout ，DRIin
 | T8 | Memory[AR]←DR | ARout ，DRSout ，Mwrite
准备主存地址
取主存操作数
减法运算
存结果
【例３】
图 6.3

## Slide 56: 第6章 控制器设计、CPU
SUB B(R0), R1
节拍 |  | 微操作序列 | 微命令序列
取指 | T1 | AR←PC | PCout ，ARin
 | T2 | DR←Memory[AR] | ARout ，Mread ，DRSin
 | T3 | PC←PC+I，IR←DR | PC+1 ，DRIout ，IRin
执行 | T1 | Y←IR(地址字段B) | IRout ，Yin
 | T2 | Z←Y+R0 | R0out ，ADD
 | T3 | AR←Z | Zout ，ARin
 | T4 | DR←Memory[AR] | ARout ，Mread ，DRSin
 | T5 | Y←DR | DRIout ，Yin
 | T6 | Z←Y-R1 | R1out ，SUB
 | T7 | DR←Z | Zout ，DRIin
 | T8 | Memory[AR]←DR | ARout ，DRSout ，Mwrite
准备主存地址
取主存操作数
减法运算
存结果
【例３】
图 6.3

## Slide 57: 第6章 控制器设计、CPU
CPU 时间
CPI 与 IPC
  Cache行为发生变化
  指令混合发生变化
  分支预测发生变化
MIPS：可能与性能反向变化
FLOPS
CPU性能测量：

## Slide 58: 第6章 控制器设计、CPU
多核技术
硬件多线程技术
操作系统负责将进程或线程调度到逻辑内核去执行
  进程： 资源分配的最小单位。 进程之间完全隔离。
  线程： 调度的最小单位，共享所属进程的资源。

## Slide 59: 第7章 流水线
时空图
m个段的流水线处理n个任务所需时间
  各段处理时间相等： Tn(m) = m · τ＋(n－1)· τ
  各段处理时间不等：
实际吞吐率：TP ＝ n / Tn(m) 最大吞吐率：TPmax＝1/流水线周期
实际加速比：S ＝ Tn(1) / Tn(m) 最大加速比：Smax＝各段时间之和/流水线周期
流水线效率
改进瓶颈段
流水线性能度量
流水线周期
流水线周期
S1
S2
S3
S4
S5
2TCLK
TCLK
3TCLK
2TCLK
TCLK

## Slide 60: 第7章 流水线
指令流水线：处理的指令之间存在相关
结构相关：增加资源副本
  主存访问冲突：哈佛结构
  两个加法器：ALU、地址加法器
数据相关
  先写后读（Read After Write）
    增加专用硬件（推后法）
    采用转发（Forwarding）技术 （此技术的其它名称：直通/前递/旁路/相关直接通路）
    乱序：利用编译器（RISC）、利用硬件（CISC）
  先读后写（Write After Read）
  写－写（Write After Write）
控制相关
  分支预测：静态（软件、硬件）、动态（硬件）
  延迟转移技术（RISC）
寄存器重命名技术
数据重定向技术
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 61: 第7章 流水线
【例1】
【例7.5】某指令流水线由10级构成，每级处理时间为100ps。现要执行一段程序，该程序由50个结构相同、顺序执行的小程序段组成，每个小程序段由15条指令构成，其中第4条指令I4为条件跳转指令，当条件为真时程序跳转到指令I10，当条件为假时程序顺序执行。请计算：
（1）当所有条件跳转指令均未发生条件跳转时，执行这段程序时流水线的实际吞吐率、加速比、效率各是多少？
（2）当所有条件跳转指令均发生条件跳转时，执行这段程序时流水线的实际吞吐率、加速比、效率又是多少？
I1
I2
I3
I4
I5
I10
I11
I12
I13
I14
I15
…
…
50个

## Slide 62: 第7章 流水线
【例1】
I1
I2
I4
I3
I1
I2
I4
I3
I1
I2
I4
I3
I1
I2
I4
I3
I5
I8
I6
I7
I5
I8
I6
I7
I5
I8
I6
I7
I5
I8
I6
I7
1
2
4
3
5
8
6
7
9
10
15
S1
S2
S3
S4
时间
（时钟周期）
空间（段）
I1
I2
I1
I1
I1
S5
S6
S7
S8
I1
I1
S9
S10
I2
I2
I2
I2
I2
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I4
I4
I4
I4
I4
I4
I10
I11
I13
I12
I10
I11
I13
I12
I10
I11
I13
I12
I10
I11
I13
I12
I10
I11
I10
I10
I10
I10
I10
I11
I11
I11
I11
I11
I12
I12
I12
I12
I12
I12
I13
I13
I13
I13
I13
I13
I15
I14
I15
I14
I15
I14
I15
I14
I14
I14
I14
I14
I14
I14
I15
I15
I15
I15
I15
I15
I5
I5
I5
I5
I5
I6
I6
I6
I6
I7
I7
I7
I8
I8
I9
I9
I9
I9
I9
I5
I6
I6
I7
I7
I7
I8
I8
I8
I8
I9
I9
I9
I9
I9
20
24
流水线时-空图：不发生条件跳转
【例7.5】

## Slide 63: 第7章 流水线
【例1】
【解】（1）此时流水线的工作状况可参考图7.16(a)，因条件跳转未发生，所以50个小程序段中的所有指令顺序地在流水线上不断流地执行。
实际吞吐率为
加速比为
效率为
T50x15(1) = 10×100ps×(50×15)= 750000ps
段数m=10；流水线周期T=100ps；任务数n=50x15。
T50x15(10) = 10×100ps＋(50×15－1)×100ps = 75900ps

## Slide 64: 第7章 流水线
【例1】
【例7.5】
流水线时-空图：发生条件跳转
I2
I4
I3
I2
I4
I3
I2
I4
I3
I2
I4
I3
I5
I8
I6
I7
I5
I8
I6
I7
I5
I8
I6
I7
I5
I8
I6
I7
1
2
4
3
5
8
6
7
9
10
15
S1
S2
S3
S4
时间
（时钟周期）
空间（段）
I2
S5
S6
S7
S8
S9
S10
I2
I2
I2
I2
I2
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I4
I4
I4
I4
I4
I4
I10
I11
I13
I12
I10
I11
I13
I12
I10
I11
I13
I12
I10
I11
I13
I12
I10
I11
I10
I10
I10
I10
I10
I11
I11
I11
I11
I11
I12
I12
I12
I12
I12
I12
I13
I13
I13
I13
I13
I13
I15
I14
I15
I14
I15
I14
I15
I14
I14
I14
I14
I14
I14
I14
I15
I15
I15
I15
I15
I15
I5
I5
I5
I5
I5
I6
I6
I6
I6
I7
I7
I7
I8
I8
I9
I9
I9
I9
I9
I10
I10
I10
I10
I11
I11
I11
I12
I12
I13
I2
I4
I3
I2
I4
I3
I2
I4
I3
I2
I4
I3
I5
I8
I6
I7
I5
I8
I6
I7
I5
I8
I6
I7
I5
I8
I6
I7
I2
I2
I2
I2
I2
I2
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I4
I4
I4
I4
I4
I4
I5
I5
I5
I5
I5
I6
I6
I6
I6
I7
I7
I7
I8
I8
I9
I9
I9
I9
I9
I10
I10
I10
I10
I11
I11
I11
I12
I12
I13
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
20
25
30
一个程序段
（10条指令）
流水线气泡
11
12
13
14
19
16
17
18

## Slide 65: 第7章 流水线
【例1】
【解】（2）因发生了条件跳转，所以在执行50个小程序段时，每个小程序段只执行10条指令，且流水线会出现50次断流，每次断流时，流水线要进行重新填充操作，填充时间为(m-1)· τ。
T50x10(1) = 10×100ps×(50×10)= 500000ps
段数m=10；流水线周期T=100ps；任务数n=50x10。
T50x10(10) = [10x100ps +(50x10-1)x100ps]+[(10-1)x 100ps x 50]
= 50900ps + 45000ps = 95900ps
气泡时间
实际吞吐率为
加速比为
效率为

## Slide 66: 第7章 流水线 P321，习题 7.7
某CPU内有5级指令流水线，各级处理时间分别为10ns、5ns、5ns、10ns、5ns，采用异步时钟控制。
① 执行1000条指令，流水线的吞吐率、加速比、效率？
② 改进流水线的性能，如何改造？改造后的上述参数？
S1
S2
S3
S5
10ns
5ns
5ns
10ns
5ns
S4
S1-1
S2
S3
S5
10ns
5ns
5ns
10ns
5ns
S4-1
S1-2
S4-2
10ns
10ns
S1-1
S1-2
S2
S3
S4-1
S4-2
S5
5ns
5ns
5ns
5ns
5ns
5ns
5ns
【例2】

## Slide 67: 第7章 流水线 P321，习题 7.7
① 执行1000条指令，流水线的吞吐率、加速比？
【解】
T1000(1)＝(10＋5＋5＋10＋5)ns×1000＝35000ns；
T1000(5)＝(10＋5＋5＋10＋5)ns＋(1000－1)×10ns
＝35ns＋999×10ns ＝10025ns；
S1
S2
S3
S5
10ns
5ns
5ns
10ns
5ns
S4
【例2】

## Slide 68: 第7章 流水线 P321，习题 7.7
② 改进流水线的性能，如何改造？改造后的吞吐率？
【解】细分瓶颈段
T1000(1)＝[(5+5)+5+5+(5+5)+5]ns×1000＝35000ns；
T1000(7)＝[(5+5)+5+5+(5+5)+5]ns＋(1000－1)×5ns
＝35ns＋999×5ns ＝5030ns；
S1-1
S1-2
S2
S3
S4-1
S4-2
S5
5ns
5ns
5ns
5ns
5ns
5ns
5ns
【例2】

## Slide 69: 第7章 流水线 P321，习题 7.7
② 改进流水线的性能，如何改造？改造后的吞吐率？
【解】重复设置瓶颈段
T1000(1)＝(10＋5＋5＋10＋5)ns×1000＝35000ns；
T1000(5’)＝(10＋5＋5＋10＋5)ns＋(1000－1)×5ns
＝35ns＋999×5ns ＝5030ns；
S1-1
S2
S3
S5
10ns
5ns
5ns
10ns
5ns
S4-1
S1-2
S4-2
【例2】

## Slide 70: 第8章 总线、I/O系统
集中式总线仲裁
分布式总线仲裁： 无需专门的总线仲裁器，仲裁逻辑分散在各设备中。
  自举分布式仲裁方式
  链式分布式仲裁方式
 | 菊花链 | 轮询 | 独立请求
线数 | 3 | 2＋[log2n] | 2n＋1
可扩充性 | 好 | 差 | 差
可靠性 | 低 | 高 | 高
优先级 | 固定 | 可变 | 可变
总线分配速度 | 慢 | 慢 | 快
一、总线：总线仲裁
多个设备同时请求总线 → 仲裁

## Slide 71: 第8章 总线、I/O系统
典型的系统总线（内总线）
  ISA总线（并行）
  PCI总线（并行）（同步总线、集中式独立请求）
  PCI Express(PCIe)总线（串行、交换结构）
典型的通信总线（外总线）
  RS-232C（串行）
  USB（串行）
  SCSI（并行）
  SAS（串行）
  ATA（并行）
  SATA（串行）
二、总线：典型的总线
慢
快

## Slide 72: 第8章 总线、I/O系统
输入输出技术
  程序查询 —— 硬件简单、低成本 CPU不忙、外设无实时性要求的情况下使用
  中断 —— 及时处理紧急事务 CPU忙、外设有实时性要求的情况下使用
  DMA —— 高速传输大量数据 高速外设不经过CPU与主存直接传输数据
  I/O通道 —— 用于大型计算机系统 大型计算机系统多设备管理、并发高速传输
占用CPU资源
高
低
三、输入/输出技术
DMA的过程。
中断的过程。

## Slide 73: 第9章 并行体系结构
SISD: 单指令流单数据流
  这是传统的串行计算机。
SIMD: 单指令流多数据流
  阵列处理机
  向量处理机
MIMD: 多指令流多数据流
  多处理器系统
    UMA：一致性存储器访问
    NUMA：非一致性存储器访问
  多计算机系统：性能与节点数成正比
    大规模并行处理机 MPP
    集群 Cluster
    网格
计算机系统的分类（Flynn分类法）

## Slide 74: 第9章 并行体系结构
因为微处理器芯片和内存条都安装在一块电路板(主板)上， 每个处理器(内核)访问内存的延时都很小， 所以所有处理器(内核)共享内存。
根据每个处理器/内核访问内存的时间是否一样，分为
  UMA：每个处理器/内核访问内存的时间一样
  NUMA：～不一样。
每个处理器/内核功能相同(在操作系统看来是可以互换的)的UMA叫做SMP。
  多个处理机共享同一主存储器。 并且，每一个处理机访问主存储器的时间是相同的。
  每一处理机都能完成相同的功能。
  所有的处理机通过相同的通道或不同的通道共享IO设备。
多处理器系统在一个集中的操作系统统一管理下工作。
操作系统为每一个逻辑内核按排进程或线程， 进行统一调度与控制。
多处理器系统

## Slide 75: 第9章 并行体系结构
MPP：大规模并行处理机
  强调高性能，节点定制。
  节点之间使用高性能的定制的高速互连网络。
Cluster：集群
  强调性价比，节点用商用的PC机或服务器。
  结点之间采用商品化的网络(比如千兆以太网)互连。
网格：
  客户端节点配置各不相同，属私人所有。
  客户端节点通过国际互联网连接到服务器。
  服务器只负责任务的分发和结果的收集， 计算任务在客户端节点上进行。
节点之间的访问延迟比较大(相比内存速度而言)， 因此多计算机系统不共享内存。
节点间通信采用消息机制。 编程模型：MPI（Message-Passing Interface，消息传递接口）
节点冗余，容错、故障隔离能力强。
多计算机系统